## Slide 1: Báo cáo lab 3
Nhóm 3
Đinh Quốc An - 20210003
Phạm Anh Hồ - 20213706
Trần Bá Thành - 20213731

## Slide 2: Mục tiêu
Tương tác với LED và Switch ( nút bấm ) và lập trình để cho LED chạy ở những chu kỳ nhất định.
Lập trình để điều khiển LED “thở”.
Thực hiện đo lường và tính toán để hệ thống có thể hoạt động bình thường.

## Slide 3: SPECS
Điều chỉnh LED ở 2 Hz với các chu kỳ hoạt động khác nhau.
Đầu vào nút bấm Change cấu hình ở PE1 hoặc PE0 .
Đầu vào nút bấm Breathe cấu hình ở PE3 hoặc PE2
Đầu ra LED cấu hình ở PE5 hoặc PE4.
LED ở chế độ BẬT khoảng150ms và ở chế độ TẮT khoảng 350 ms.
Nút bấm Change được Bấm và Thả để tăng chu kỳ làm việc 20% (modulo 100%)
Điều chỉnh Breathing LED khi mà nút bấm Breath được bấm.

## Slide 4: Cơ sở kiến thức
Memory Map of ARM Cortex-M4.
Assembly Language.
Ohm’s Law : voltage, resistors,...
Đọc Datasheets của TM4C123.
Đọc Datasheets của LED , Switch.

## Slide 5: FlowChart

## Slide 6
Giải thích code
Ver.BLUEPILL
Sử dụng RM0008_REV21 – stm32f103c8xx Reference manual.
Sử dụng Datasheet và schematic của bluepill để xác định led trên board là PC13
Tại 3.3.Memory map có ghi địa chỉ gốc của GCC (p.50) và các GPIO (p.51), từ đó nhìn ra GPIO A và C sử dụng bus APB2.
Tra mục 8.3.7.RCC_APB2ENR để biết được offset 0x14 và bật bit 2 và 4 cho port A và C
Xem mục 9.2.1.GPIOx_CTL cho pin 0-7, 8-15 xem mục 9.2.2.GPIOx_CTH.

## Slide 7
Giải thích code
Ver.BLUEPILL
Vì LED PC13 được pull-up internal nên sẽ sử dụng logic âm (negative logic) tức 1 là tắt led, 0 là bật led.
Tại 9.2.4.GPIOx_ODR có ghi giá trị offset và có khả năng bật tắt output cũng như input pull up (bảng 20 trang 161)
Về các lệnh trong đoạn cài đặt này:
  Đầu tiên ta cài đặt RCC_APB2 để cho phép clock cho GPIO port A và C
  Bước 2 : cài đặt Input/Output cho các GPIO
  Bước 3 : chỉnh pull-up, pull-down theo yêu cầu của bài toán

## Slide 8
Giải thích code
Ver.BLUEPILL
Code này đã ứng dụng lệnh rẽ nhánh BNE và BEQ để tạo cấu trúc if-else
Vòng Loop sẽ thực hiện CHECK-INPUT, nếu sau khi thực hiện các phép logic mà đầu ra là 1 (dòng 60) thì phép ANDS sẽ cập nhật cờ Z và sẽ rẽ nhánh vào BEQ để LED_ON, ngược lại sẽ vào BNE để thực hiện LED_OFF.
Sau khi thực hiện LED_ON/OFF thì sẽ được LOOP lại về CHECK_INPUT
Trong CHECK_INPUT: đọc dữ liệu input vào R4, tách từng bit và chứa lần lượt vào thanh ghi, rồi dịch hết về vị trí bit 1 và tiến hành phép toán logic XOR(EOR).

## Slide 9
Giải thích code
Ver.launchpad
Số trang được lấy theo tài liệu : DS-TM4C123GH6PM-15842.2741 (link: ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf)
Code đã viết tham khảo các ví dụ của thầy Hoàng trên teams và chapter 1 ebook EE319K
Về phần setup tương tự như code cho Bluepill chỉ khác địa chỉ và cách chỉ đến địa chỉ đó.

## Slide 10
Giải thích code
Ver.launchpad
Định nghĩa các địa chỉ
Link datasheet: ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf
Export hàm chấm điểm để gọi nó trong file khác
Area trong ROM chứa code

## Slide 11
Giải thích code
Ver.launchpad
Tương tự STM32,

## Slide 12
Giải thích code
Ver.launchpad
Tương tự STM32,
Thay vì dùng rẽ nhánh thì sẽ chỉnh giá trị của R5 làm output luôn, tức ghi trực tiếp vô DATA_R

## Slide 13
Kết quả code
Ver.launchpad

## Slide 14
THE END.